Зонд для измерения токов высокой частоты

Často jsem potřeboval měřit vysokofrekvenční proudy 20 - 100kHz v impulzních měničích a ekeltronických předřadnících, ale běžný multimetr měří většinou jen do 400 až 4000Hz. Я часто, необходимых для измерения токов высокой частоты от 20 - 100 кГц конвертеры и импульса в ekeltronických балласта, но и нормальной мультиметр измеренная в основном в 400 до 4000Гц. Proto jsem vytvořil tuto sondu, pomocí které je možné měřit proudy s mnohem vyšší frekvencí. Вот почему я создал этот зонд, через который токов может быть измерена с гораздо большей частотой. Sonda se připojuje ke stejnosměrnému ampérmetru nebo k multimetru nastavenému na SS proud. Датчик подключается к амперметр постоянного тока или мультиметр значение постоянного тока. Maximální proud záleží na max. proudu ampérmetru a na použitých diodách. Максимальный ток зависит от максимального тока на амперметр и диодов. Můstek složený ze schottkyho diod (malý úbytek napětí) usměrňuje proud, kondenzátor ho vyhlazuje a klasické diody chrání kondenzátor před přepětím a uzavírají obvod v případě, že by se sonda připojila k proudu bez připojeného ampérmetru. Мост состоит из диодов Шоттки (небольшое падение напряжения) направляет поток, конденсатор и сглаживает конденсатор классический диод защищает от скачков напряжения и замкнутой цепи в случае, если датчик подключен к текущей, не электрические амперметр. Se schottkyho diodami SR360 nebo SB360 a ochrannými diodami 1N5408 lze měřit proudy do 3A. Диоды Шоттки или SR360 SB360 и защитные 1N5408 диод может измерять токи до 3А.

schéma vf sondy РФ зонда схеме